## Коммерческое предложение о реализации 
лесопильной линии производства фирмы «STORTI» (Италия).

В состав линии входят следующее оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Установленная мощность электродвигателей, кВт | Вес оборудования, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цепной транспортер поштучной подачи бревен с 4-мя цепями, длина 3м | 2,2 | 1580 |
| 2 | Поворачиватель бревен, призмующий восьми пильный станок «PGS 2008», малая рама на выходе, транспортер выноса горбыля | 1,5 115 4 4 | 3150 3300 1350 950 |
| 3 | Рольганг с прямыми роликами приема лафета | 1,1 | 1465 |
| 4 | Центрирующее и подающее устройство лафета «PINZA» | 3,7 | 2860 |
| 5 | Двухвальный многопильный станок «MULTIBI 18/BI» | 187 | 6400 |
| 6 | Рольганг с боковой загрузкой длиной 7м | 2,2 | 1300 |
| 7 | Ковер шириной 4м длиной 6м | 3 | 1365 |

Оборудование 2003 года производства, в эксплуатации не было, установлено и полностью соответствует рабочему состоянию.

## Описание станков:

- Призмующий двухвальный станок «PGS 2008».

Станок предназначен для распиловки бревен на один лафет (двухкантный брус) + 2 необрезные доски + 2 горбыля. Станок оснащен панелью электроприводов, кабиной оператора, пультом управления, электрошкафом.

1. Диапазон распиливаемого пиловочника:

минимальный диаметр 100 мм,  максимальный диаметр 350 мм,

максимальный диаметр в комле 400 мм,

минимальная длина 2000 мм, максимальная длина 6000 мм.

2. Диаметр дисковых пил 600 мм, посадочный диаметр  40,1 мм,

## количество пил устанавливаемых на одном валу: 4 шт.

3. Скорость подачи:  4-35 м/мин.

4. Габаритные размеры станка:  1260х2000х1860 (длина х ширина х высота).

II. Двухвальный многопильный станок «MULTIBI 18/BI»

Станок предназначен для распиловки лафета на обрезные доски + 2 горбыля. Станок оснащен панелью электроприводов,  пультом управления, электрошкафом.

- Диапазон распиливаемого пиловочника:

максимальная высота распила 200 мм,

минимальная длина доски 700 мм, максимальная длина 6000 мм.

2. Диаметр дисковых пил:

минимальный  300 мм, максимальный 350 мм,

посадочный диаметр  80,1 мм,

## количество пил устанавливаемых на одном валу:  9 шт.

3. Скорость подачи: 32 м/мин.

4. Габаритные размеры станка: 2000х2250х2200 (длина х ширина х высота).

Стоимость линии на складе продавца – 45 294 816,00 рублей (без НДС).

По техническим вопросам:  8 (924) 354-40-48.

По вопросам приобретения:  8 (924) 399-91-21.

Звонки в будние дни  с 8-17 часов по местному времени (+5 часов от московского времени).

Благодарим за внимание, надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.